ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МТ  В(1)Ж(Д)А (340х230) «Базар 2»

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации прежде, чем Вы начнете использовать весы.

Весы МТ В(1)Ж(Д)А (340х230)  «Базар 2»

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания настольные  типа    МТ В(1)Ж(Д)А «Базар 2»  предназначены  для   определения массы  товаров. Весы могут использоваться для фасовки товаров на предприятиях торговли и общественного питания.

Характеристики

Наибольший придел взвешивания  (Мах) 		6/15/30 кг

Дискретность (d)					2/5/10г

Питание  сеть /аккумуляторная батарея		220В/ 4В/4Ач

Относительная влажность 				30…80%

Диапазон рабочих температур			-10…+40 оС

В комплект входит

Весы						-1шт

Инструкция по эксплуатации			-1шт

Паспорт						-1шт

Требования к условиям эксплуатации

Для нормальной работы весов необходимо обеспечить следующие  условия эксплуатации:

- Весы должны быть установлены на ровную, твердую и неподвижную поверхность.

- Не используйте весы вблизи источников тепла и избегайте прямого попадания солнечных лучей.

- Содержите весы в чистоте и оберегайте их от ударов.

- Не используйте весы вблизи электронных приборов во избежание электропомех.

- Запрещается подключение вилки электропитания весов мокрыми руками, во избежание поражения электрическим током.

Ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ! На тыльной стороне грузоприемной платформы приварены три направляющих стержня, что является конструктивной особенностью весов. Этого достаточно для устойчивого положения платформы.

Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности.

Подключите кабель питания к весам. Подключите вилку кабеля питания к сети 220В.

Включите весы клавишей, расположенной на днище корпуса. В процессе включения и прохождения весами самотестирования на дисплее отобразится версия программного обеспечения SDL-06.

Работа весов:

ВНИМАНИЕ! Избегайте ударов, когда кладете груз на весы.

Функция Тара: Если при взвешивании участвует предмет, вес которого не должен влиять на показание весов,  воспользуйтесь функцией тара: установите предмет на грузоприемную платформу и нажмите кнопку [T]. На экране отобразится 0. Теперь Вы можете произвести взвешивание груза с учетом веса тары. Для отмены тарирования снимите нагрузку с платформы и нажмите кнопку [T].

Функция Ноль: Если перед взвешиванием показания весов отличаются от нуля,  нажмите кнопку [>0<], расположенную на клавиатуре. На экране отобразится 0, и Вы сможете произвести взвешивание.

Техническое обслуживание

К техническому обслуживанию и ремонту весов допускаются только сертифицированные Производителем специалисты и Центры технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть весы и провести техническое обслуживание или устранить неисправность самостоятельно.

Пожалуйста, чистите весы сухой или слегка влажной тряпкой. Чистка весов с водой строго запрещена. Строго запрещено использовать сильный химический растворитель во время чистки поверхностей весов.

Предупреждающая индикация приведена в таблице

| Предупреждение | Причина неисправности | Действия |
| --- | --- | --- |
| FULL и звуковой сигнал | Установленный на платформу вес больше Max - перегрузка | Уберите вес с весов |
| Только звуковой сигнал | Низкое напряжение питания | Зарядите батарею |

Характерные неисправности указаны в таблице

| Неисправность | Возможная причина | Рекомендации по устранению |
| --- | --- | --- |
| Нестабильное взвешивание | Низкое напряжение батарей питания | Зарядите батареи |
|  | Недостаточный вес объекта взвешивания или вибрация платформы | Нагрузите вес больше Min и избегайте вибрации |
|  | На весы воздействует ветер или сквозняк | Устраните воздействие |
| Дисплей не работает при включении весов | Разрядились батареи питания | Зарядите батареи. При необходимости замените батареи |
|  | Не работает выключатель | Обратитесь в сервисный центр |

ВНИМАНИЕ!

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт:

При подключении к источнику питания, не соответствующему указанному в технической документации.

Если весы вводились в эксплуатацию, подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям не уполномоченными Заводом-изготовителем лицами/предприятиями.

Если неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими как попадание внутрь весов посторонних предметов и жидкостей, бытовых насекомых, пожар и т.п.

Если в весах поврежден датчик, вследствие падения или резкого удара.

Если весы имеют трещины, вмятины и аналогичные механические повреждения корпуса, клавиатуры, грузоприемного устройства, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.

При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона или если в него внесены самостоятельные изменения.

При повреждении или отсутствии пломбы ОТК или пломбы государственного поверителя.

ВНИМАНИЕ!

На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется!

РЕКОМЕНДАЦИЯ! Завод-изготовитель через специализированные  предприятия, имеющие разрешение завода-изготовителя, может ввести в эксплуатацию, осуществлять техническое обслуживание и ремонт, что существенно увеличивает срок службы приборов и позволяет в полной мере нести гарантийные обязательства.

Приложение А. Метрологические характеристики весов.

| Обозначение типа | Max кг | Min кг | Цена поверочного деления и дискретность отсчёта, (е, d), г | Класс точности | Пределы допускаемой погрешности (в диапазоне взвешивания, кг), ± г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ-0,6 | 0,6 | 0.002 | 0,2 | III | 0.1от (0.002 до 0.05) 0.2 (св. 0.05 до 0.2) 0.3 (св. 0.2 до 0.6) |
| МТ-1,5 | 1,5 | 0.004 | 0,2/0,5 | III | 0.1 (от 0.004 до 0.01) 0.2 (св. 0.01 до 0.4) 0.3 (св. 0.4 до 0.6) 0.5 (св. 0.6 до 10) 0.75(св. 10 до 15) |
| МТ-3 | 3 | 0.01 | 0,5/1 | III | 0.25 (от 0.01 до 0.25) 0.5 (св. 0.25до 1.0) 0.75 (св.1.0до 1.5) 1.0 (св. 1.5 до 2.0) 1,5 (св. 2.0 до 3.0) |
| МТ-3 | 3 | 0.02 | 1 | III | 0,5(от 0.02 до 0.5) 1.0 (св 0.5 до 2.0) 1.5 (св. 2.0 до 3.0) |
| МТ-6 | 6 | 0.02 | 1/2 | III | 0.5 (от 0.02 до 0.5) 1.0 (св. 0.5 до 2.0) 1.5 (св. 2.0 до 3.0) 2.0 (св. 3.0 до 4.0) 3.0 (св. 4.0 до 6.0) |
| МТ-6 | 6 | 0.04 | 2 | III | 1.0 (от 0.04 до 1.0) 2.0 (св. 1.0 до 4.0) 3.0 (св. 4.0 до 6.0) |
| МТ-15 | 15 | 0.04 | 2/5 | III | 1.0 (от 0.04 до 1.0) 2.0 (св. 1.0 до 4.0) 3.0 (св. 4.0 до 6.0) 5.0 (св. 6.0 до 10.0) 7.5 (св.10.0 до 15.0) |
| МТ-15 | 15 | 0.1 | 5 | III | 2.5 (от 0.1 до 2.5) 5.0 (св. 2.5 до 10.0) 7.5 (св. 10.0 до 15.0) |
| МТ-30 | 30 | 0.1 | 5/10 | III | 2.5 (от 0.1 до 2.5) 5.0 (св. 2.5 до 10.0) 7.5 (св. 10.0 до 15.0) 10.0 (св.15.0 до 20.0) 15.0 (св. 20.0 до 30.0) |
| МТ-30 | 30 | 0.2 | 10 | III | 5.0 (от 0.2 до 5.0) 10.0 (св. 5.0 до 20.0) 15.0 (св. 20.0 до 30.0) |

### ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

### МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

#### E-mail: middle@middle.ru

#### http://middle.ru

### Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (499) 264-57-65, 264-57-43

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

- ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

- ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"

# Text boxes

МИДЛиК

((495)   988-52-88

fax 988-52-88

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10

Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88

E-mail:middle@middle.ru

http://middle.ru