Калибровка на весы  МТ M(Г)Ж(Д)А Базар, Базар 2

Установите джампер на два штырька на электронной плате весов.

- Провести калибровку:

- При включенных весах, введите 6518 (1518,6368),  нажмите кнопку [T]. на дисплеи цены отобразится «о».

- Введите 1 нажмите [T], на дисплее цены отобразится «2».

- Поставьте калибровочный вес на платформу (10кг), нажмите [T].

- Введите значение калибровочного веса (10000), нажмите [T].

- Введите наибольший предел взвешивания (15000 или 30000), нажмите [T].

- Введите дискрету (2 или 5), нажмите [T]. Весы в режиме взвешивания

После калибровки снять джампер